У Т В Е Р Ж Д А Ю

Генеральный менеджер

ООО «Алтай Резорт»

_____________Н.Г.Фурсов

«___»___________2020 г.

Техническое задание

на проектирование и монтаж установок газового пожаротушения для защиты помещений  административного здания и здания спортивно - делового центра ООО «Алтай Резорт».

| Перечень основных данных и требований | Основные данные, характеристика требований и качественные показатели |
| --- | --- |
| Основание для проектирования и строительства | Решение ООО «Алтай Резорт» на проектирование и монтаж установок газового пожаротушения для защиты помещений административного здания и здания спортивно - делового центра ООО «Алтай Резорт». |
| Заказчик | ООО «Алтай Резорт». |
| Исполнитель | Организация, на основании договора выполняющая работы по проектированию и монтажу установок газового пожаротушения для защиты помещений административного здания и здания спортивно - делового центра ООО «Алтай Резорт». |
| Местоположение объекта | Адрес выполнения работ: адресу Республика Алтай, Майминский район, Бирюлинское сельское поселение , территория Природно-оздоровительного комплекса Алтай Резорт» административное здание и здание спортивно-делового центра ООО «Алтай Резорт» |
| Краткая характеристика объекта | Административное здание. Количество этажей - 4, включая цоколь и чердак, общая площадь -1646 кв. м, стены и перегородки – металлический каркас с кирпичным заполнением, перекрытия –железобетонные, водопровод, канализация, отопление - центральное, вентиляция имеется. Площади архивов: общий-29,33 кв.м, строительный-18,28 кв.м. Здание спортивно-делового центра. Количество этажей-3, включая цоколь и технический этажи, общая площадь -4878,5 кв.м, стены и перегородки – металлический каркас стеновой сэндвич панели, перегородки кирпич и гипсокартон, перекрытия –железобетонные монолитные, водопровод, канализация, отопление-центральное, вентиляция имеется. Площади помещений защиты: кинопроекционная –серверная-48,2 кв.м, склад службы анимации-34,5 кв.м. |
| Наименование работ | Проектирование и монтаж установок газового пожаротушения с системой удаления газов и дыма после пожара для следующих помещений защиты: общего и строительного архивов административного здания и склада службы анимации, кинопроекционной-серверной здания спортивно - делового центра ООО «Алтай Резорт». |
| Выполнение работ: | Разработка проектной документации с последующим монтажом установок газового пожаротушения с системой удаления газов и дыма после пожара для следующих помещений защиты: - общего и строительного архивов административного здания; - склада службы анимации, кинопроекционной-серверной здания спортивно - делового центра ООО «Алтай Резорт (далее «Помещения защиты») |
| Содержание комплекса выполняемых работ | - комплексное обследование «Помещений защиты»; - проектирование автоматических установок газового пожаротушения с системой для удаления газов и дыма после пожара; - поставка оборудования и необходимых материалов; - проведение монтажных работ в соответствии с требованиями технического задания и обеспечить запуск Установок. Исполнитель должен провести за свой счет устранение замечаний, отраженных в акте проверки представителями Заказчика и связанных с ошибками в проектировании и монтаже установки автоматического газового пожаротушения и систем удаления газов и дыма после пожара для «Помещений защиты» . |
| Основные требования | -Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; -ГОСТ Р 52436-2005 «Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»; -ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»; -СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; -СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; -СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; -СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям»; -СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; -СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; -СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»; -ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»; -ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; -СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; -СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; -СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; -«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», 2012г., Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012; -РД 25.952-90. «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование»; -ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий»; -Правила устройства электроустановок (ПУЭ); -СНиП12-04 2002г. «Строительные нормы и правила в РФ. Безопасность труда в строительстве, ч.2. Строительное производство. |
| Требование к Исполнителю | Исполнитель должен представить разрешительную документацию на производство данного вида работ и допуск к ним работников. |
| Порядок сдачи-приемки выполненных работ | После окончания выполнения работ Исполнитель передает Заказчику проектную и техническую документацию на Установки в составе: - общее описание: - рабочая документация; - инструкция пользователя; - программа и методика испытаний Установки; - сертификаты. Документация должна быть подготовлена на русском языке на бумажном носителе - 1 комплект, CD/DVD (в формате .pdf) - 1 комплект. |
| Срок выполнения работ | 45 календарных дней с момента перечисления авансового платежа в размере 30%. |
| Дополнительные условия | Дополнительная информация предоставляется Заказчиком по запросу. |

| Специалист по ОТ , ПБ, ГО и ЧС ООО «Алтай Резорт» |  | А.Н.Курумчин |
| --- | --- | --- |