# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение строительно-монтажных работ по устройству Пруда для круглогодичного содержания карпов КОИ с зарыблением,

на объекте «Сафари-парк», по договору Подряда.

Объект расположен по адресу: Российская Федерация, Московская область, Клинский муниципальный район, сельское поселение Нудольское, вблизи п. Нарынка, владение «Изумрудный лес».

Срок выполнения полного цикла работ до 30.04.2020

1.2.	Цель проекта состоит в проведении подряда на строительно-монтажные работы в соответствии с требованиями действующих Технических регламентов, СП, СНиП, ГОСТ :

СНиП 3.02.01-84 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,

СНиП 3.01.01-85. «Организация строительного производства»

Скрытые виды работ, представленные перечнями СНиП 3.02.01-87, СНИП 3.03.01-87 и др.

подлежат освидетельствованию актами скрытых работ, так же соблюдать и выполнять требования ПУЭ.

1.3.  Принятые технические решения согласуются в установленном порядке с Заказчиком.

1.4. Выполнить работы с соответствии с проектной документацией, выполненненной ООО «Атолл» (Приложение №1)

В состав выполняемых работ входит :

- Демонтаж декоративного объекта "корабль" из армированного пенополиуретана 1800х2660х800мм

- расчистка стройплощадки

- Демонтаж кабельной сети

- разработка котлована (выемка грунта, формирование гравийно-песчаного основания (глубина 0,9 м)

- изготовление резервуара из полипропилена (глубина 0,7 м)

- изготовление декоративного острова из полимербетона и домиков для уток (дерево)

- изготовление декоративного скального массива с ручьем и водопадом, с помещением для СЖО

монтаж системы жизнеобеспечения

- устройство декоративного рокария (композиция из природных материалов - камни, галька)

- устройство обводной дорожки – набережной (мощение плитняком)

- изготовление декоративного забора (бамбук)

- изготовление декоративного моста (металлокаркас и дерево)

- монтаж системы подводного освещения (20 фонарей)

- монтаж декоративного фонтана

- озеленение (сосна бонсайная, сосна горная, ива плакучая, можжевельники, почвопокровные растения)

- пусконаладочные работы

- заселение, в том числе адаптация и приручение

- карпы КОИ (0,5-0,7кг) 50 шт.

- утки мандаринки (не летающие) 2 шт.

- утки каролинки (не летающие) 2 шт.

1.5. При производстве работ в зимний период необходимо руководствоваться действующими

техническими условиями на производство общестроительных работ в зимнее время.