ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проектирование Крытого тира для стрельбы на дистанцию 25 м в природно-оздоровительном комплексе «Алтай Резорт» в с. Урлу-Аспак, Майминского района, Республика Алтай

1. Общие сведения о предмете открытого запроса предложений.

1.1. Предмет закупки: право заключения договора Проектирование Крытого тира для стрельбы на дистанцию 25 м в природно-оздоровительном комплексе «Алтай Резорт» в с. Урлу-Аспак, Майминского района, Республика Алтай.

1.2. Место выполнения работ (оказания услуг): Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, территория Природно-Оздоровительного комплекса «Алтай Резорт»

1.3. Срок выполнения работ (оказания услуг) – не более 45 календарных дней с момента заключения договора

1.4 Задание: разработать проект Крытый тир для стрельбы на дистанции 25м

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Наименование объекта, | Крытый тир для стрельбы на дистанции 25м |
| 2. Адрес | Республика Алтай, Майминский район, с. Урлу-Аспак, Природно-оздоровительный комплекс «Алтай Резорт». |
| 3. Основание для проектирования | Решение застройщика |
| 4. Заказчик | Природно-оздоровительный комплекс ООО «Алтай Резорт» |
| 5. Вид строительства | Новое строительство |
| 6. Стадийность проектирования | Двухстадийное: «Проектная документация». «Рабочая документация». Проектная документация В следующем объеме, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «0 составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»: ПЗ (Пояснительная записка) ПЗУ (Планировочная схема участка) АР (Архитектурные решения) КР (Конструктивные решения) ИОС1-ЭР (Система электроснабжения) ИОС2-В (Система водоснабжения) ИОСЗ-К (Система водоотведения) ИОС4-ОВиК (Отопление, вентиляция, кондиционирование, тепловые сети) ИОС5-СС (Сети связи) ИОС7-ТХ (Технологические решения) ОДИ (Обеспечение доступа инвалидов) ПБ (Пожарная безопасность) ПОС (Проект организации строительства) ЭФ (Энергоэффективность) ООС (Охрана окружающей среды) ОБЭ (Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объекта) Рабочая документация ГП (Генеральный план) АР (Архитектурные решения) АС (Архитектурно-строительные решения) ЭМ (Силовое электрооборудование) ЭО (Внутреннее электроосвещение) ЭС (Электроснабжение) ЭН (Наружное электроосвещение) ВК (Водоснабжение и канализация) НВК (Наружные сети водоснабжения и канализации) ОВ (Отопление, вентиляция, кондиционирование) ТС (Теплоснабжение) СС (Сети связи) НСС (Наружные сети связи) ПС (Пожарная сигнализация) ОС (Охранная сигнализация) СМ (Сметная документация) |
| 7. Категория сложности объекта | Уровень ответственности (ГОСТ 27751) II-нормальный, степень огнестойкости: административная часть – V, здание стрелковой галереи –III, класс конструктивной пожарной опасности – С0, срок службы - 50 лет |
| 8. Особые условия строительства | Согласно СНиП, с учетом результатов инженерных изысканий |
| 9. Требование по вариант- ной и конкурсной разработке | Нет |
| 10. Основные техникоэкономические показатели (этажность, размеры пролетов, наименование залов) | Здание запроектировать с этажностью: административная часть – 2 надземных этажа , стрелковая галерея – 1 этаж. Под административной частью предусмотреть технический подвал для размещения технического оборудования. Высоту помещений этажей принять: -административная часть – 3м., высота помещений стрелковой галереи – 3.6 м., высоту подвальной части определить проектом с учетом рельефа местности. Основные показатели определить проектом. |
| 11. Основные требования к архитектурно - планировочному решению здания, отделке здания | В соответствии с требованиями СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». Проектом предусмотреть здание, состоящее из 2-х основных зон: Административная часть, в которой разместить: - на первом этаже: вестибюльную группу, холл с центральной лестницей, класс проведения инструктажа, инструкторскую, административные помещения, бытовые помещения, комнату охраны; Санузлы разместить на первом втором этажах предусмотреть проектом . - в мансардном этаже – каминный зал, бар с подсобными помещениями, бильярдную, хоботковые помещения. Стрелковая галерея, которая включает: помещение для ожидания с отдельным выходом наружу, кладовую оружия, помещение чистки оружия, кладовую боеприпасов, две стрелковых галереи габаритом внутренним 12х25 каждая с дистанциями 25м, помещения для судей , комнаты оружия. -Предусмотреть проектом размещение оборудования тира В подвальной части административной части здания разместить технические помещения для обслуживания здания с отдельным выходом наружу. Внутренняя отделка помещений предусматривается в соответствии с требованиями, предъявляемыми по эксплуатации здания. На основные помещения здания (помещения административной части здания, стрелковые галереи) разработать дизайн- проект интерьеров. Наружная отделка здания должна быть выполнена в едином архитектурном стиле с существующими зданиями комплекса. Административная часть здания должна быть предусмотрена в деревянном исполнении из клееного бруса с покрытием тонированным лаком. Цокольная часть здания облицовывается фиброцементными панелями «под камень». Здание стрелковой галереи облицовывается фиброцементыми плитами, крыша – скатная стропильная с кровельным материалом из битумной черепицы . |
| 12.Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, перегородки, кровля). Технические решения по освоению подземного пространства с учетом влияния на окружающую застройку | Конструктивные решения здания предусмотреть: Административная часть здания: фундаменты – монолитная железобетонная плита, стены подвального этажа – монолитные железобетонные с утеплением и облицовкой фиброцементыми панелями, перекрытие подвального этажа – монолитное железобетонное или сборное с использованием изделий завода стены первого и мансардного этажа – профилированный клееный брус толщиной 240мм, крыша- совмещенная стропильная, кровля – битумная черепица, оконное заполнение - оконные блоки алюминиевым профилем с двойным стеклопакетом. лестницы – деревянные по металлическим косоурам, перегородки – деревянные, каркасные с обшивкой доской «под брус» Стрелковая галерея: фундаменты – столбчатые отдельно стоящие из монолитного железобетона по ГОСТ 25214-82, каркас - металлический, стены – самонесущие кирпичные с последующим утеплением и облицовкой фиброцементными панелями, крыша – совмещенная, стропильная, утепленная, кровля – битумная черепица. |
| 13. Энергоэффективность. | Обеспечение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций в соответствии с СНиП 23-101-2004 |
| 14. Наружные инженерные сети |
| 14.1. Теплоснабжение | Источник теплоснабжения- местная котельная, точка подключения - согласно техническим условиям. Наружные сети: трубопроводы из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 с укладкой в лотке, теплоизоляция - маты прошивные базальтовые. |
| 14.2. Водоснабжение | Источник водоснабжения - централизованное, точка подключения – местная котельная и согласно техническим условиям. Наружные сети водоснабжения: полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 11 питьевая по ГОСТ 18599-2001. При пересечении водопровода стенками колодца и фундаментом здания предусмотрены футляры из стальных труб по ГОСТ 10704-91*. Глубина заложения водоводов принять согласно СНиП 2.04.02-84. Ввод хозяйственно-питьевого водопровода предусмотреть в ИТП проектируемого здания. На вводе в здание в помещении ИТП установить водомерный узел. |
| 14.3. Водоотведение | Канализация – в местные очистные сооружения, точку установки очистных определить проектом по дополнительному согласованию с Заказчиком. Наружные сети водоотведения: полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 17 техническая по ГОСТ 18599-2001. На проектируемой канализационной сети предусмотреть колодцы из железобетонных сборных колец. Ливневая канализация – отвод воды на рельеф. |
| 14.4. Электроснабжение. | Наружное электроснабжение – централизованное, точка подключения – согласно техническим условиям на электроснабжение и наружное электроосвещение. Питающий кабель проложить в земле. |
| 14.5. Наружное освещение | Предусмотреть освещение площадок перед входами в здание, места парковок автомобилей. Управление – в автоматическом режиме по датчику освещенности и в ручном режиме . Светильники – торшерного типа. Электроснабжение светильников выполнить кабельной линией в земле. Типы светильников согласовать дополнительно. |
| 14.6. Телефонизация | Телефонизация - согласно техническим условиям |
| 14.7 технологическое оборудование | Оборудование тира предусмотреть -разработки и производства российских и зарубежных производителей |
| 15. Инженерные системы здания. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию |
| 15.1 Отопление | Тип системы –водяное отопление (двухтрубные горизонтальные системы); Оборудование: - Радиаторы биметаллические секционные BILUX plus или аналог; - Воздушно-отопительные аппараты Volcano или аналог; - регистры из гладких стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91. Трубопроводы для систем отопления: - Трубы водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*: - Трубы электросварные по ГОСТ 10704-91; Теплоизоляция |
| 15.2 Вентиляция | Тип систем: механические, приточно-вытяжные общеобменные. Материал воздуховодов: из листовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*. |
| 15.3 Водоснабжение внутреннее. | Внутренние сети - магистрали и стояки предусмотреть из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75*. По периметру здания предусмотреть установку поливочных кранов. Магистральные сети В1, Т3, Т4 , стояки Т3 предусмотреть с универсальной негорючей теплоизоляцией K-Flex in clad или аналог. |
| 15.4 Канализация | Отвод сточных вод системы К1 от проектируемого здания предусмотреть выпусками из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-17 по ГОСТ18599-2001. Трубопроводы проложить открыто по подвальному этажу. Отвод ливневых и талых вод предусмотреть по открытым водостокам с выпусками на рельеф. |
| 15.5 Электроосвещение и электрооборудование | Выполнить согласно техническим условиям, требованиям действующих нормативных документов. Напряжение сети - 380/220 В, напряжение на светильниках - 220 В. Для освещения помещений использовать светильники с люминесцентными лампами, галогенными лампами и лампами накаливания в соответствии с назначением помещений, архитектурными и техническими требованиями. По путям эвакуации предусмотреть установку световых указателей, имеющих на лицевой стороне трафарет, указывающий направление выхода. Световые указатели подключить к сети аварийного освещения. Предусмотреть резерв мощности под устройство рекламного оформления фасадов, табло по предоставляемым Заказчиком данным. Выполнить систему заземления и молниезащиту здания согласно РД 34.21.122-87. |
| 15.6 Внутренние сети связи | В здании предусмотреть место (или помещение) для размещения серверного IT оборудования. Горизонтальная система должна быть построена в соответствии с требованиями международных стандартов. Предусмотреть возможность установки блоков WI-FI, для организации беспроводного интернета в зонах отдыха здания. Телефонную сеть определить на стадии проектирования. Марку и комплектацию оборудования принять согласно технических условий |
| 15.7 Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре | Систему охранно-пожарной сигнализации выполнить в соответствии с федеральным законом №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические". Предусмотреть локальное оповещение в случае несанкционированного проникновения и при пожаре, отображением на панели управления в комнате охраны. Предусмотреть передачу тревожного сообщения о пожаре на центральный Система охранной сигнализации здания должна включать следующие мероприятия: • контроль состояния дверей и окон; • контроль состояния помещений; Систему оповещения о пожаре предусмотреть согласно требованиям СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" |
| 15.8 Система охранного телевидения | Систему охранного наблюдения выполнить на базе оборудования импортного производства. Оборудование охранного видеонаблюдения должно включать в себя: • наружные стационарные видеокамеры; • внутренние скрытые видеокамеры; • центральное оборудование - видеомониторы и аппаратуру видеорегистрации для просмотра текущих или записанных видеоизображений в полноэкранном или мультиплексированном режимах. Места установки и расположения видеокамер согласовать с Заказчиком на стадии проектирования. Камеры наблюдения расположить таким образом, чтобы просматривались следующие зоны охраняемого объекта: • периметр и прилегающая территория здания; Произвести необходимый расчет потребности системы видеонаблюдения исходя из условия исключения возможности возникновения «мёртвых зон». |
| 15.9 Радиофикация | Радиофикация объекта осуществляется с использованием оборудования системы оповещения. Оборудование радиофикации (оповещение) устанавливается в комнате охраны, которые подключается к усилителю мощности системы оповещения о пожаре. |
| 17. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Рабочих мест для маломобильных групп населения в здании не предусматривать |

| 19. Телевидение | Выполнить согласно ТУ.Места установки телевизионных розеток определить при проектировании и согласовать с Заказчиком. |
| --- | --- |
| 20.Мультимедиа | Выполнить обеспечение музыкального сопровождения в зонах отдыха. Предусмотреть возможность выбора нескольких различных источников фонового звучания по разным зонам. Управление источником, громкостью должно осуществляться с переносных мобильных устройств. |

| 21.Наружные сети связи | Выполнить подключение к существующей сети ВОЛС из существующих объектов согласно техническим условиям. |
| --- | --- |
| 22. Внутренние сети связи | В цокольном этаже здания предусмотреть охлаждаемое место (или помещение) для размещения серверного IT оборудования. Горизонтальная система должна быть построена в соответствии с требованиями международных стандартов. Предусмотреть возможность установки блоков WI-FI, для организации беспроводного интернета в зонах отдыха здания. Место установки телефонных аппаратов определить на стадии проектирования и согласовать с заказчиком. |
| 23. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Рабочих мест для маломобильных групп населения в здании не предусматривать |

3. Требования к квалификации подрядчика.

3.1.  Подрядчик должен своими силами, средствами и материалами выполнить работы, а именно:

3.1.1.  Обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией –не менее трёх специалистов с высшим профильным образованием и опыт работы -3 года;

3.1.2. Иметь ресурсные возможности -финансовые, материально – технические, производственные.

3.1.3. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора и деятельность не должна быть приостановлена по решению органов власти (всех уровней);

3.1.4 Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством, качество должно соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к оборудованию.

3.1.5. Не иметь задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными органами;

3.1.6. Не должен находиться в процессе конкурсного производства, банкротства, финансового оздоровления или ликвидации и имущество не должно быть заложено или находиться в аресте;

3.1.7. Иметь сервисный центр (производственную базу), позволяющие выполнить весь объем работ по Договору;

3.1.8. Предоставить отзывы о выполненных организацией работах, аналогичных указанным за период 2016-2019г

- 4. Порядок и условия платежей:

5.1. Стоимость материалов и работ, выполняемых Подрядчиком по условиям настоящего договора составляет ___________ (________________________________________) рублей 00 коп, в том числе НДС 20% в размере ___________ (_________________________________________) рубль __ коп.

5.2. В стоимость работ и материалов по настоящему договору включены стоимость работ и материалов, расходы по доставке, разгрузке и складированию материалов, расходы, связанные с обеспечением объекта рабочими, затраты на вывоз и утилизацию строительного мусора и ТБО, накладные расходы Подрядчика, а также все налоги и сборы, другие затраты, прямо не поименованные в настоящем договоре, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчика по настоящему договору.

5.3. Оплата стоимости материалов и работ производится в следующем порядке:

5.3.1. В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере 30% от стоимости материалов и работ, что составляет _________ (______________________________________________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС 20%, на основании выставленного Подрядчиком счета.

5.3.2. Оставшиеся 70% от стоимости материалов и работ, что составляет ___________ (__________________ ___________________________________________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС 20%, Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

- акта сдачи-приемки выполненных работ при условии отсутствия обоснованного отказа от подписания Акта;

- счет - фактуры, оформленной в соответствии со ст. 169 НК РФ;

- справки о стоимости выполненных работ;

5.4. Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления Оплата считается произведенной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.Гарантийные обязательства:

6.1. Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами КС-2. КС-3

6.2. Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта Заказчиком обнаружатся дефекты или иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.

в российских рублях на расчетный счет Подрядчика указанный в Договоре.

Руководитель службы эксплуатации                                                                                    Левин А.М.