Утверждаю:

Технический директор

ПАО «ГК «Космос»

___________ Мочалов Д.А.

«___» ____________ 2021г.

Техническое задание

на поставку, монтаж, обвязку и пуско-наладку теплообменника IMP CLIMAT HV 16IV24 24C.1035/3 11PC7/CuAl, на вентиляционной установке CVR-02, в техническом помещении LT- 1 расположенном на - 1 этажe здания ПАО «ГК «Космос» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150.

- Общая информация о заказчике: ПАО «ГК «Космос», г. Москва, пр-т Мира, д.150.

- Цель проведения работ: замена вышедшего из строя теплообменника IMP CLIMAT HV 16IV24 24C.1035/3 11PC7/CuAl.

3.   Объемы работ и задание:

3.1. Выполнить поставку теплообменника (воздухоохладителя) IMP CLIMAT HV 16IV24 24C.1035/3 11PC7/CuAl (L=24100 м³/ч, Q=65,47 кВт).

3.2. Выполнить демонтаж вышедшего из строя теплообменника IMP CLIMAT HV 16IV24 24C.1035/3 11PC7/CuAl приточной вентиляционной установки IMP KLIMAT KNNL 12/15.

3.3. Выполнить монтаж поставленного теплообменника IMP CLIMAT HV 16IV24 24C.1035/3 11PC7/CuAl на место демонтированного теплообменника приточной вентиляционной установки IMP KLIMAT KNNL 12/15.

3.4. Выполнить поставку и присоединение вновь смонтированного теплообменника к вводным задвижкам DN-100 PN-16 стальным трубопроводом DN-80 PN-16 с использованием паранитовых прокладок необходимого сечения.

3.5. Выполнить поставку и установку на стальной трубопровод комплект фланцев – 4 шт., манометров (16 бар) – 2 шт., термометров (0-50⁰ С) – 2 шт., механических воздухоотводчиков – 2 шт., механических спускников – 2 шт., двухходовой клапан NTVS80-100 с приводом серии RVAN5-24A – 1 шт.

3.6. Выполнить антикоррозийное покрытие смонтированного участка

3.7. Выполнить теплоизоляцию трубопроводов теплоизоляционным изделием из вспененного каучука «k-flex ST» толщиной 13 мм.

3.7. Выполнить опрессовку вновь смонтированного оборудования.

3.8. Предоставить гарантию на оборудование и выполненные работы на 2 (два) года с момента подписания акта выполненных работ.

4.   Условия выполнения работ:

4.1. Работы выполняются в условиях действующего предприятия, без остановки производственного процесса,

4.2. Монтаж насоса необходимо выполнить в рабочие часы.

4.3. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно - пропускного режима, внутренних положений и инструкций.

4.4. Ввоз оборудования и материалов на территорию производится с обязательным заблаговременным оформлением пропусков за двое суток.

4.5. Все применяемые материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты и быть разрешены для использования на территории РФ.

4.6. Исполнитель несет ответственность за обеспечение безопасных условий труда при организации и производстве работ.

- Дополнительные условия:

  - Условия поставки – доставка осуществляется транспортом Подрядчик, включая погрузку/выгрузку товара.

5.2. Подрядчик производит доставку оборудования   в рабочие часы и не позднее чем за 1 час до окончания рабочего времени.

Ведущий специалист ТД ПАО «ГК «Космос» Коваленко С.А.