Согласовано:

О.Н. Фурсова

В.В. Кокшаров

«    » _____________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку проекта строительства Банкет Холла

в отеле «Алтай Резорт

Москва 2020 г.

| 1. | Общее описание объекта |
| --- | --- |
|  | Наименование объектов | «Алтай Резорт» |
|  | Функциональное назначение | Банкет Холл на территории гостиницы |
|  | Адрес объекта |  |
|  | Вид строительства | Строительство Банкет Холла |
|  | Категория комфортности | 5* |
|  | Основные технико-экономические показатели | Здание запроектировать с этажностью: административная часть – 1 надземный этаж, открытые терраса – 1 этаж 2шт. Под центральной частью предусмотреть существующий технический подвал для размещения инженерных систем оборудования (тепловой пункт. Вентиляционные, узел ввода воды, кондиционирование, серверная, канализация) Высоту помещений этажей принять: -центральная часть – до 6м м., высота помещений – 3.6 м., Основные показатели определить проектом. | № | Перечень основных требований | Содержание требований |
|  | Перечень основных требований | Содержание требований | 1 |  |  |
|  | Банкет Холл, для проведения групповых мероприятий (свадьбы, банкеты и т.п.) | Фундаментальный, для круглогодичного (всесезонного) использования |  |  |  |
|  | Функциональное назначение | Многофункциональный зал: Завтраки Шведский стол (мин 200п/м) Зал для проведения банкетных мероприятий (НГ, свадьбы и прочее) Ресторан |  |  |  |
|  | Банкет Холл, основной многофункциональный зал | - Общая площадь многофункционального зала с единоразовой посадкой Не менее 400 п/м (при банкетной рассадке); - Предусмотреть трансформацию основного зала на 4 отдельных зала, с отдельными входами и выходами на террасу (гостевые и персонал); |  | Основание для проектирования | Утвержденная инвестиционная программа развития |
|  | Терраса Банкет Холла (Лаундж зона) Дополнить информацию | - Кол-во посад. мест террасы - не менее 30-50 п/м; - С выходом на улицу и отдельными входами в залы; - Крытая с витражным остеклением . |  |  |  |
|  | Напольное покрытие в залах | Паркет |  |  |  |
|  | Конструкция Банкет холла и террасы | Конструкция должна быть с панорамными видом, раздвижными окнами. Крыша – панорамное остекление. |  |  |  |
|  | Освещение | Возможность зонального освещения и демирование |  |  |  |
|  | Оборудование | Предусмотреть подключение и возможность установки оборудования в залах (напольное, настенное, потолочное) |  |  |  |
|  | Декор для мероприятий | Предусмотреть усиление конструкции, для возможности установки различных вариантов декора под мероприятия заказчиков (настенное, потолочное) |  |  |  |
|  | Зона танцпола | Учесть дополнительную площадь зала для танцпола/анимации/артистов. Предусмотреть музыкальное оборудования сцены стационарное /мобильное. |  | Исходные данные для проектирования | Планы БТИ; Технические условия на присоединения к городским сетям в рамках Договора. |
|  | Сцена | Определить проектом предложить заказчику стационарную -Мобильная конструкция + с устоновкой Экраны (для трансляции |  |  |  |
|  | Бар | - Предусмотреть установку стационарной барной стойки, с логистикой обслуживания всех залов. В зоне бара предусмотреть возможность подведения воды и электричества, для подключения оборудования; - Предусмотреть подсобную зону бара с удобным доступом в доготовочное производство. (предоставить набор оборудования в баре. Указать мин.длину барной стойки |  | Генеральный проектировщик |  |
|  | Шведская линия | Предусмотреть установку шведской линии, не менее 17 м в длину, ширина 1м |  |  |  |
|  | Производство доготовочной кухни на п/ф. | Необходимы цеха доготовочного производства: Горячий цех (доготовочной) Холодный цех (доготовочный) Раздача готовой продукции Камера овощей и фруктов (+2- +4) Камера для мяса и рыбы (+2- +4) Камера минусового температурного режима (до -25 градусов) Зона для работы с открытым огнём (барбекю/мангал). Продумать возможность прямого прохода к линии раздачи Мойка кухонной посуды (чёрная мойка) Мойка посуды стекла (белая мойка) Сервизная для хранения Чистой посуды Раздевалка персонала (повара 8-10 че, сервис 10 чел.) Туалетные комнаты муж/жен Холодильная камера хранения пищевых отходов с поливочным краном Зона для контейнера с не пищевыми отходами Предусмотреть Зону работы официантов (натирка посуды, стеллажи закрытые и открытые для посуды и прочего) и удобство прохода к мойке посуды. Размещение стеллажей для посуды и инвентаря КУИ |  |  |  |
|  | Помещения для хранения «складируемой» мебели/текстиля/оборудования | Предложить варианты размещения и перемещения мебели и оборудования (подъемник) помещение для складирования сценического анимационного оборудования |  | Стадийность проектирования | Проектная документация «П» Рабочая документация «Р» |
|  | Артисты/Анимация | Предусмотреть гримёрную комнату с отдельным санузлом и прямым выходом на сцену |  |  |  |
|  | Гардеробная и Холл для гостей | Вешала, зеркало, туалетный столик, банкетка/диван |  |  |  |
|  | Туалетные комнаты | Предусмотреть установку гостевых туалетных комнат |  |  |  |
|  | Раздельные пути подъезда | - Гостевой парадный; - Служебный: стаф, кухня, инженерия; - Для разгрузки и погрузки (реквизит, техника и т.д.). |  |  |  |
|  | Логистика обслуживания | - Предусмотреть гладкие подъездные дорожки для транспортировки оборудования и тележек с посудой - Отдельный вход/выход персонала |  |  |  |
|  | Прилегающая Территория | Предусмотреть установку лавочек и мусорных урн; Предусмотреть отдельный вход в ВИП часть здания |  |  |  |
|  | Дополнительная Мебель для залов | Банкетные складные столы, стулья, подсобные станции официантов, мебель для завтраков (столы для завтраков, мин размер 90*90) |  |  |  |

| 8. Стадийность проектирования | Двухстадийное: «Проектная документация». «Рабочая документация». Проектная документация В следующем объеме, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «0 составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»: ПЗ (Пояснительная записка) ПЗУ (Планировочная схема участка) АР (Архитектурные решения) КР (Конструктивные решения) ИОС1-ЭР (Система электроснабжения) ИОС2-В (Система водоснабжения) ИОСЗ-К (Система водоотведения) ИОС4-ОВиК (Отопление, вентиляция, кондиционирование, тепловые сети) ИОС5-СС (Сети связи) ИОС7-ТХ (Технологические решения) ОДИ (Обеспечение доступа инвалидов) ПБ (Пожарная безопасность) ПОС (Проект организации строительства) ЭФ (Энергоэффективность) ООС (Охрана окружающей среды) ОБЭ (Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объекта) Рабочая документация ГП (Генеральный план) АР (Архитектурные решения) АС (Архитектурно-строительные решения) ЭМ (Силовое электрооборудование) ЭО (Внутреннее электроосвещение) ЭС (Электроснабжение) ЭН (Наружное электроосвещение) ВК (Водоснабжение и канализация) НВК (Наружные сети водоснабжения и канализации) ОВ (Отопление, вентиляция, кондиционирование) ТС (Теплоснабжение) СС (Сети связи) НСС (Наружные сети связи) ПС (Пожарная сигнализация) ОС (Охранная сигнализация) СМ (Сметная документация) |
| --- | --- |
| 9. Категория сложности объекта | Уровень ответственности (ГОСТ 27751) II-нормальный, степень огнестойкости: 3, класс конструктивной пожарной опасности – С0, срок службы - 50 лет |
| 10. Особые условия строительства | Согласно СНиП, с учетом результатов инженерных изысканий |
| 11. Источник финансирования | Собственные средства |
| 12. Требование по вариант- ной и конкурсной разработке | Нет |
| 14. Основные требования к архитектурно - планировочному решению здания, отделке здания | В соответствии с требованиями СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». В существующей подвальной зоне здания разместить: - технические помещения для обслуживания здания с отдельным выходом наружу (в существующем направлении. - предусмотреть мужские и женские раздевалки персонала на 10 человек с раздельными душевыми - 2 кабины в каждой раздевалке и с/у для персонала Внутренняя отделка помещений предусматривается в соответствии с требованиями, предъявляемыми по эксплуатации здания. На основные помещения здания разработать дизайн- проект интерьеров. Наружная отделка здания должна быть выполнена в едином архитектурном стиле с существующими зданиями комплекса. Цокольная часть здания облицовывается фиброцементными панелями «под камень».возможно натуральный камень, крыша – скатная стропильная с кровельным материалом из битумной черепицы . |
| 15.Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, перегородки, кровля). Технические решения по освоению подземного пространства с учетом влияния на окружающую застройку | Конструктивные решения здания предусмотреть: фундаменты – монолитная железобетонная плита, стены подвального этажа – монолитные железобетонные с утеплением и облицовкой фиброцементыми панелями, перекрытие подвального этажа – монолитное железобетонное или сборное стены первого этажа – определить проектом крыша- совмещенная стропильная изогнутой формы , кровля – битумная черепица, оконное заполнение - оконные блоки деревянные с двойным стеклопакетом. перегородки – определить проектом |
| 16. Энергоэффективность. | Обеспечение теплотехнических характеристик ограждающих конструкций в соответствии с СНиП 23-101-2004 |
| 17. Наружные инженерные сети |
| 17.1. Теплоснабжение | Источник теплоснабжения- местная котельная, точка подключения - согласно техническим условиям . Наружные сети: трубопроводы из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 с укладкой в лотке, теплоизоляция - маты прошивные базальтовые. |
| 17.2. Водоснабжение | Источник водоснабжения - централизованное, точка подключения – местная котельная и согласно техническим условиям. Наружные сети водоснабжения: полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 11 питьевая по ГОСТ 18599-2001. При пересечении водопровода стенками колодца и фундаментом здания предусмотрены футляры из стальных труб по ГОСТ 10704-91*. Глубина заложения водоводов принять согласно СНиП 2.04.02-84. Ввод хозяйственно-питьевого водопровода предусмотреть в ИТП проектируемого здания. На вводе в здание в помещении ИТП установить водомерный узел. |
| 17.3. Водоотведение | Канализация – в местные очистные сооружения, точку установки очистных определить проектом по дополнительному согласованию с Заказчиком. Наружные сети водоотведения: полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 17 техническая по ГОСТ 18599-2001. На проектируемой канализационной сети предусмотреть колодцы из железобетонных сборных колец. Ливневая канализация – отвод воды на рельеф. |
| 17.4. Электроснабжение. | Наружное электроснабжение – централизованное, точка подключения – согласно техническим условиям на электроснабжение и наружное электроосвещение. Питающий кабель проложить в земле. |
| 17.5. Наружное освещение | Предусмотреть освещение площадок перед входами в здание, места парковок автомобилей. Управление – в автоматическом режиме и в ручном режиме. Светильники – торшерного типа. Электроснабжение светильников выполнить кабельной линией в земле. Типы светильников согласовать дополнительно. |
| 17.6. Телефонизация | Телефонизация - согласно техническим условиям. |
| 18. Инженерные системы здания. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию |
| 18.1 Отопление | Тип системы –водяное отопление (двухтрубные горизонтальные системы); Оборудование: определить проектом - Радиаторы Арматура фирмы «Danfoss» Трубопроводы для систем отопления: - Трубы водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*: - Трубы электросварные по ГОСТ 10704-91; Теплоизоляция K-Flex. |
| 18.2 Вентиляция | Тип систем: механические, приточно-вытяжные обще обменные. . Материал воздуховодов: из листовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*. |
| 18.3 Водоснабжение внутреннее. | Внутренние сети - магистрали и стояки предусмотреть из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75*. По периметру здания предусмотреть установку поливочных кранов. Магистральные сети В1, Т3, Т4 , стояки Т3 предусмотреть с универсальной негорючей теплоизоляцией K-Flex in clad или аналог. |
| 18.5 Канализация | Отвод сточных вод системы К1 от проектируемого здания предусмотреть выпусками из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-17 по ГОСТ18599-2001. Трубопроводы проложить открыто по подвальному этажу. Отвод ливневых и талых вод предусмотреть по открытым водостокам с выпусками на рельеф. |
| 18.6 Электроосвещение и электрооборудование | Выполнить согласно техническим условиям, требованиям действующих нормативных документов. Напряжение сети - 380/220 В, напряжение на светильниках - 220 В. Для освещения помещений использовать светильники с димируемыми светодиодными лампами и лампами накаливания в соответствии с назначением помещений, архитектурными и техническими требованиями. По путям эвакуации предусмотреть установку световых указателей, имеющих на лицевой стороне трафарет, указывающий направление выхода. Световые указатели подключить к сети аварийного освещения. Предусмотреть резерв мощности под устройство рекламного оформления фасадов, табло по предоставляемым Заказчиком данным. Использовать светильники производства "Световых технологий”. Электроустановочные изделия - производства Schneider Electric и ДКС. Кабеленесущие системы – ДКС. Выполнить систему заземления и молниезащиту здания согласно РД 34.21.122-87. |
| 18.7 Внутренние сети связи | В цокольном этаже здании предусмотреть охлаждаемое место (или помещение) для размещения серверного IT оборудования. Горизонтальная система должна быть построена в соответствии с требованиями международных стандартов. Предусмотреть возможность установки блоков WI-FI, для организации беспроводного интернета в зонах отдыха здания. Телефонную проводную сеть построить на базе мини-АТС. Место установки АТС определить на стадии проектирования. |
| 18.8 Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре | Систему охранно-пожарной сигнализации выполнить в соответствии с федеральным законом №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 5.13130.2009 "Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические". Предусмотреть локальное оповещение в случае несанкционированного проникновения и при пожаре, отображением на панели управления в комнате охраны Административного здания . Предусмотреть передачу тревожного сообщения о пожаре на пост пожарной части. Система охранной сигнализации здания должна включать следующие мероприятия: • контроль состояния дверей и окон; • контроль состояния помещений; Систему оповещения о пожаре предусмотреть согласно требованиям СП 3.13130.2009 "Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" |
| 18.9 Система охранного телевидения | Систему охранного наблюдения выполнить на базе оборудования импортного производства. Оборудование охранного видеонаблюдения должно включать в себя: • наружные стационарные видеокамеры; • внутренние скрытые видеокамеры; • центральное оборудование - видеомониторы и аппаратуру видеорегистрации для просмотра текущих или записанных видеоизображений в полноэкранном или мультиплексированном режимах. Места установки и расположения видеокамер согласовать с Заказчиком на стадии проектирования. Камеры наблюдения расположить таким образом, чтобы просматривались следующие зоны охраняемого объекта: • периметр и прилегающая территория здания; Произвести необходимый расчет потребности системы видеонаблюдения исходя из условия исключения возможности возникновения «мёртвых зон». |
| 18.10 Радиофикация | Радиофикация объекта осуществляется с использованием оборудования системы оповещения. Оборудование радиофикации (оповещение) устанавливается и подключается к усилителю мощности системы оповещения о пожаре. |
| 18.11 Телевидение | В помещениях здания предусмотреть систему цифрового спутникового телевидения. Для приема эфирных каналов применить наружную спутниковую телевизионную антенну. Также использовать внутри объектовый телевизионный канал. Места установки телевизионных розеток определить при проектировании. Схему установки антенны, ТВ розеток согласовать с Заказчиком. |
| 22. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Рабочих мест для маломобильных групп населения в здании не предусматривать |

4.1.1. Иметь необходимую лицензию согласно действующей редакции Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.01 № 128-ФЗ;

4.1.2.  Обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и репутацией –не менее трёх специалистов с высшим профильным образованием и опыт работы -3 года;

4.1.3. Иметь ресурсные возможности -финансовые, материально – технические, производственные.

4.1.4. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора и деятельность не должна быть приостановлена по решению органов власти (всех уровней);

4.1.5. Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством, качество должно соответствовать предъявляемым техническим требованиям.

4.1.6. Не иметь задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными органами;

4.1.7. Не должен находиться в процессе конкурсного производства, банкротства, финансового оздоровления или ликвидации и имущество не должно быть заложено или находиться в аресте;

4.1.8. Иметь сервисный центр (производственную базу), позволяющие выполнить весь объем работ по Договору;

4.1.9. Предоставить отзывы о выполненных организацией работах, аналогичных указанным за период 2016-2019г

4.1.10. Оплата Заказчиком выполненных работ осуществляется путем безналичного перечисления в российских рублях на расчетный счет в МТС банке Подрядчика. Оплата считается произведенной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.Гарантийные обязательства:

5.1. Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 60 месяцев с момента подписания сторонами каждого Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта Заказчиком обнаружатся дефекты или иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов.

Руководитель службы эксплуатации                                                    Левин А.М.