Технический директор

ПАО «ГК «Космос»

___________ Мочалов Д.А.

«___» ____________ 2021г.

Техническое задание

на замену вводных задвижек Ду 250 системы теплоснабжения гостиницы (4 шт.), в здании ПАО «ГК «Космос» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 150.

- Общая информация о заказчике: ПАО «ГК «Космос», г. Москва, пр-т Мира, д.150.

- Цель проведения работ: обеспечение работоспособности дорогостоящего оборудования систем теплоснабжения, замена вышедших из строя задвижек.

- Объемы работ и задание:

  - Выполнить демонтаж вышедших из строя 4-ёх (четырех) задвижек «ARI-FABA», фланцевых, DN 250, PN 40.

  - Выполнить поставку и монтаж 4-ёх (четырех) клапанов запорных Гранвент KV45 Ду250 Ру40 фланцевый сильфонный, один из которых должен быть оборудован удлинённым штоком.

  - Работы по монтажу выполнить в отведенное время, согласованное с ПАО «МОЭК».

- Требования к подрядной организации:

4.1. Предоставить не мене 5 (пяти) рекомендательных писем о ранее выполненных работах по ремонту трубопроводов.

4.2. Предоставить справку о наличии необходимой материально-технической базы для производства работ по ремонту трубопроводов: не менее 1-го сварочного аппарата, не менее 1-ой УШМ, не менее 1-го комплекта строительных инструментов (перфоратор, шуруповерт и т.д. и т.п.).

4.3. До начала торгов обязательное детальное обследование места проведения работ инженерно-техническим персоналом подрядчика.

4.4. Опыт работы в данной сфере не менее 3-х лет.

4.5. Подтверждение (удостоверения, профильное образование, наличие сертификатов о повышении квалификации – не менее 3-х), что сотрудники Подрядчика обладают достаточной квалификацией и умениями, а также профессиональной подготовкой, позволяющей им надлежащим образом исполнять свои обязанности.

Ведущий специалист ТД ПАО «ГК «Космос» Коваленко С.А.