Утверждаю:

Технический  директор

ПАО «ГК «Космос»

___________ Д.А.Мочалов

«___» ____________ 2019г.

# Техническое задание

на выполнение в течение 2020 года регламентных работ по очистке и дезинфекции

воздухозаборных шахт и приточных вент. установок в здании ПАО «ГК «Космос».

- Общая информация о заказчике: ПАО «ГК «Космос», г. Москва, пр-т Мира, д.150.

- Цель закупки: Постановление правительства г.Москвы от 30.12.03. №1065 ПП «О совершенствовании организации и проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий на объектах г.Москвы и Постановление Главного государственного врача по г.Москве Филатова Н.Н. от 27.08.04. №4 «Об организации и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования».

- Объем обслуживаемого оборудования и периодичность:

| № п/п | Обслуживаемое оборудование | Объем работ | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздухозаборная шахта №1 | Площадь поверхности 479,8 м2 Высота по вертикали здания 30 м | 2 раза в год |
| 2 | Воздухозаборная шахта №2 | Площадь поверхности 479,8 м2 Высота по вертикали здания 30 м | 2 раза в год |
| 3 | Воздухозаборная шахта №3 | Площадь поверхности 292,9 м2 Высота по вертикали здания 30 м | 2 раза в год |
| 4 | Воздухозаборная шахта №4 | Площадь поверхности 345,3 м2 Высота по вертикали здания 30 м | 2 раза в год |
| 5 | Воздухозаборная шахта №5 | Площадь поверхности 1318 м м2 Высота по вертикали здания 2.7 м | 2 раза в год |
| 6 | Воздухозаборная шахта №6 | Площадь поверхности 1318 м м2 Высота по вертикали здания 2.7 м | 2 раза в год |
| 7 | Вентиляционная установка CVR-06 | Площадь очищаемой поверхности 5,2 м2 | 2 раза в год |
| 8 | Вентиляционная установка CVR-12 | Площадь очищаемой поверхности 7,3 м2 | 2 раза в год |
| 9 | Вентиляционная установка CVR-13 | Площадь очищаемой поверхности 7,0 м2 | 2 раза в год |
| 10 | Вентиляционная установка CVR-14 | Площадь очищаемой поверхности 6,5 м2 | 2 раза в год |
| 11 | Вентиляционная установка CVR-16 | Площадь очищаемой поверхности 6,4 м2 | 2 раза в год |
| 12 | Вентиляционная установка CVR-25 | Площадь очищаемой поверхности 1,1 м2 | 2 раза в год |
| 13 | Вентиляционная установка CVНR-23 | Площадь очищаемой поверхности 48,8 м2 | 2 раза в год |
| 14 | Вентиляционная установка CVR-24 | Площадь очищаемой поверхности 13,6 м2 | 2 раза в год |
| 15 | Вентиляционная установка К-1 | Площадь очищаемой поверхности 3,9 м2 | 2 раза в год |
| 16 | Вентиляционная установка CVНR-261 | Площадь очищаемой поверхности 223,8 м2 | 2 раза в год |
| 17 | Вентиляционная установка CVНR-262 | Площадь очищаемой поверхности 223,8 м2 | 2 раза в год |
| 18 | Вентиляционная установка CVНR-263 | Площадь очищаемой поверхности 223,8 м2 | 2 раза в год |
| 19 | Вентиляционная установка CVНR-264 | Площадь очищаемой поверхности 223,8 м2 | 2 раза в год |
| 20 | Вентиляционная установка CVНR-265 | Площадь очищаемой поверхности 223,8 м2 | 2 раза в год |

Объем выполняемых работ по этапу:

Для оборудования, перечисленного в Таблице 1 выполнить следующие работы:

1.  Очистка от грязи внутренних поверхностей с использованием гидродинамического способа очистки.

2. Проведение дезинфекции вентиляционного оборудования с применением дезинфицирующего средства.

3.  Микробиологическое исследование смывов из вентиляционных шахт на общее микробное число (ОМЧ) после дезинфекции.

4. Подготовка и передача Заказчику Акта санитарно-эпидемиологического обследования оборудования.

- Подготовить и передать заказчику заполненный Журнал учета работ по очистке и дезинфекции;

Отчетные документы:

- Акты санитарно-эпидемиологического обследования вентиляционных шахт.

- Журнал учета работ по очистке и дезинфекции.

4. Условия закупки:

4.1. Срок проведения каждой работы — не более 14 дней с фактической даты ее начала.

4.2. Обязательное наличие у подрядной организации ОКВЭД 81.29.1.

4.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 (шесть) месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

4.4. Во время проведения работ соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности и т.д. предусмотренные Российским законодательством.

4.5. Доставка, погрузка, разгрузка, производится подрядчиком.

4.6. До начала торгов предоставить сметный расчет составленный в ТСН-2001 (территориальные сметные нормативы) с  расценками и стоимостью каждой работы, а также разделением стоимости на трудозатраты, механизмы и материалы, подлежащий выполнению.

4.7. Штрафные санкции за несвоевременное выполнение работ согласно договору составляют 0,01% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.8. Все непредвиденные работы, возникшие в процессе выполнения  договора, оплачиваются после согласования с заказчиком.

4.9. Все изменения условий договора (объем, спецификация, ТЗ, сумма, срок выполнения работ, и пр.) согласовывается с заказчиком.

4.10. Для подписания договора необходим стандартный пакет уставных документов подрядчика.

4.11. Подрядчик не имеет права переуступать свои права по договору третьим лицам.

4.12. Подрядчик несет ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по договору.

4.13. До начала торгов обязательное детальное обследование места проведения работ инженерно-техническим персоналом подрядчика. Опыт работы в данной сфере не менее 3-ёх лет. Наличие необходимой материально-технической базы и рекомендательных писем о ранее выполненных работах.

4.14. Все работы по очистке проводить в ночное время.

4.15.На весь хим.реагент предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и действующим нормативам.

4.16. Обращение с отходами и отработанным хим.реагентом,  образовавшимися  в результате работ, Подрядчик должен принять на себя, и по окончании всех выше перечисленных работ в течение 24-х часов обеспечить их вывоз с территории Заказчика.

5.   Персонал Подрядчика:

5.1	Подрядчик гарантирует, что сотрудники Подрядчика обладают достаточной квалификацией и умениями, а также профессиональной подготовкой, позволяющей им надлежащим образом исполнять свои обязанности.

5.2. Сотрудники Подрядчика, в случае, если этого требует законодательство РФ, должны иметь разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, определенные нормативными актами, позволяющие им осуществлять соответствующий вид деятельности. Иностранные граждане должны иметь разрешение на проживание и работу в РФ.  Уполномоченный сотрудник Заказчика вправе не допустить на объект персонал Подрядчика либо прекратить производство работ в том случае, если работы выполняются не аттестованными специалистами, специалистами низкой квалификации, не имеющих разрешение на работу в РФ, регистрацию в гор. Москве и Московской области.

Уполномоченный сотрудник Заказчика вправе не допустить на объект и/или территорию Заказчика персонал Подрядчика или привлеченных им третьих лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического,  и т.д. опьянения.

5.3.	Подрядчик обязан самостоятельно следить за тем, чтобы сотрудники, используемые им на работах, для которых законодательно предписывается наличие соответствующих медицинских свидетельств, подвергались медицинским освидетельствованиям с установленной периодичностью. Расходы, связанные с такими освидетельствованиями, Подрядчику отдельно не возмещаются.

5.4.	Подрядчик обязан следить за тем, чтобы рабочая одежда используемого им персонала находилась в чистом и опрятном состоянии. Сотрудники Подрядчика должны однозначно идентифицироваться в качестве персонала Подрядчика с помощью спецодежды и карточек с именами.

5.5.	Подрядчик обязуется обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка Здания, которые направляются Подрядчику на ознакомление  в письменном виде,  в том числе по использованию мебели, офисной техники и другого оборудования, находящегося в Здании.

5.6.	Сотрудники Подрядчика обязаны не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую им известной в ходе их деятельности в Здании при осуществлении ими своих трудовых обязанностей.

5.7.	Сотрудники Подрядчика обязаны незамедлительно передавать Заказчику в указанное ими место или указанным им лицам все найденные в Здании предметы, в отношении которых с достаточной степенью очевидности возможно полагать, что они являются бесхозными или потерянными.

5.8.	Заказчик  вправе  направлять  Подрядчику  письменные претензии, касающиеся работы сотрудников  Подрядчика.

- Оплата каждой работы производится за фактически выполненный объем работ на основании соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ (ф.КС-2) и справки об их стоимости (ф.КС-3), согласованных с уполномоченным представителем Заказчика.

Исполнитель:

Заместитель технического директора ПАО «ГК «Космос» Чалых С.Н.

Ведущий специалист ТД ПАО «ГК «Космос» Коваленко С.А.