Согласовано:

Технический директор

ПАО «ГК «Космос»

___________ Мочалов Д.А.

«___» ____________ 2020г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту трубопроводов

системы отопления на –1 этаже гостиницы «Космос»

по адресу: проспект Мира, д. 150.

1. Исходные данные:

Выполнение работ необходимо произвести, в зоне коридора -1 этажа около тех.пом LT-7, в технических помещениях LT-7, LT-6, в зоне коридора от тех.пом. LT-6 до тех.пом. LT-3, в тех.помещении LT-3, в зоне дебаркадера от тех.пом LT-3 до тех.пом LT-2, в тех.помещении LT-1, в зоне коридора тех.пом LT-1.

2.  Задачи капитального ремонта:

2.1. Произвести замену стальных трубопроводов системы отопления на полипропиленовые производства «Aquaterm» серии «fusiotherm MF (faser) SDR 7,4» с сохранением внутренних диаметров существующих трубопроводов.

2.2.  Произвести замену балансировочной арматуры системы отопления на новые производства Danfoss USV-I с пред настройкой со спуск краном, PN16.

2.2.  Рабочая температура трубопроводов составляет 70-95°С, рабочее давление 5-7 МПа.

2.3. В зоне коридора тех.пом LT-7, в технических помещениях LT-7, LT-6, в зоне коридора от тех.пом LT-6 до тех.пом LT-3, в тех.помещении LT-3, в зоне дебаркадера от тех.пом LT-3 до тех.пом LT-2, в тех.помещении LT-1, в зоне коридора тех.пом LT-1 произвести замену трубопроводов системы отопления, а также заменить балансировочную арматуру на новую производства Danfoss USV-I с пред настройкой со спуск краном, PN16.

2.3.1. Длины и размеры труб, подлежащие замене:

-  Dн 114,3 мм. – 130м.

-  Dн 88,9 мм. – 16м.

-  Dн 76,1 мм. – 149,6м.

-  Dн 60,3 мм. – 44,8м.

-  Dн 48 мм. – 8,4 м.

-  Dн 42,4 мм. – 16,7м.

-  Dн 33,7 мм. – 20,5м.

-  Dн 26,9 мм. – 19,9м.

-  Dн 21,3 мм. – 15,9м.

2.3.2. Размеры балансировочной арматуры, подлежащие замене:

- ½ “ –  24 шт.

- ¾ “ –  18 шт.

- 1 “ –  10 шт.

- 1¼ “ –  6 шт.

- 1½ “ –  4 шт.

- 2 “ –  2 шт.

2.4. Выполнить теплоизоляцию трубопроводов теплоизоляционным изделием из вспененного каучука «k-flex» толщиной 9мм.

2.5. Выполнить присоединение вновь смонтированного участка трубопровода к существующему трубопроводу через фланцевое соединение.

2.6.    Выполнить опрессовку вновь смонтированного участка трубопровода.

2.7.    Во время проведения всех работ предусмотреть следующее:

- применение современных технологий, материалов и оборудования;

- подключение (при необходимости) временных сетей электроснабжения и водоснабжения к сетям объекта;

- меры по сохранности существующих коммуникаций и безопасному проведению работ в гостиничном комплексе.

2.8.  Все работы выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

2.9.  Предоставить гарантию на выполненные работы в течении 2 (двух) лет.

2.10. Провести утилизацию демонтированного оборудования.

- Требования к подрядной организации:

3.1. Предоставить не мене 5 (пяти) рекомендательных писем о ранее выполненных работах по ремонту трубопроводов.

3.2. Предоставить справку о наличии необходимой материально-технической базы для производства работ по ремонту трубопроводов: не менее 1-го сварочного аппарата, не менее 1-ой УШМ, не менее 1-го комплекта строительных инструментов (перфоратор, шуруповерт и т.д. и т.п.), оборудования для монтажа трубопроводов из ПП.

3.3. До начала торгов обязательное детальное обследование места проведения работ инженерно-техническим персоналом подрядчика.

3.4. Опыт работы в данной сфере не менее 3-х лет.

3.5. Подтверждение (удостоверения, профильное образование, наличие сертификатов о повышении квалификации – не менее 3-х), что сотрудники Подрядчика обладают достаточной квалификацией и умениями, а также профессиональной подготовкой, позволяющей им надлежащим образом исполнять свои обязанности.

Ведущий специалист ТД ПАО «ГК «Космос» Коваленко С.А.