«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный менеджер

ООО «Комплекс «Серебряный Бор»

_________________В.В. Мякота

«     » _____________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование и строительно-монтажные работы по асфальтировке сети дорог на территории эко-отеля «Изумрудный лес»

Москва 2021 г.

| 1. | Общее описание объекта |
| --- | --- |
| 1.1 | Локация | Эко-отель «Изумрудный лес» |
| 1.2 | Функциональное назначение | Гостиничный комплекс |
| 1.3 | Адрес объекта | Московская область, Московская область, Клинский муниципальный район, с.п. Нудольское, вблизи пос. Нарынка, вл. Изумрудный лес |
| 1.4 | Категория комфортности | 5* |
| 1.5 | Наименование проекта | Асфальтировка дорог |
| 1.6 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.7 | Описание объекта | Освоенный земельный участок общей площадью 250 Га с участками капитальной застройки, существующей сетью дорог и инженерных коммуникаций. На территории расположены естественные и искусственные водоемы. Грунты (предположительно): суглинки (легкие/средние/тяжелы), глинистые грунты, лёсс. |
| 1.8 | Особые условия | Сбор исходных данных для проектирования, включая инженерные изыскания, производится Подрядчиком. Перекладка инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства работ, выполняется по техническим условиям Заказчика; Вскрытие и восстановление асфальтобетонных покрытий и зеленых зон выполняется по условиям Заказчика, с последующим восстановлением; Выполнить, при необходимости, схему отвода транспорта на период производства работ. |
| 1.9 | Стадийность | Строительно-монтажные работы вести параллельно проектным работам. |
| 2. | Основные технико-экономические показатели |
| 2.1 | Назначение объекта | Имеющуюся на территории отеля сеть путей и ходов с выполненным телом дороги (бетонное основание / ЖБП) и водоотводными каналами необходимо реконструировать путем устройства асфальтной дорожной одежды и ремонта сопутствующих сооружений линейного объекта. |
| 2.2 | Ведомость объемов работ (Предварительно. Окончательный объем работ устанавливается по выполнению) | № п/п Наименование работ и затрат Единица измерения Количество 1 2 3 4 Раздел: Асфальтовое покрытие Подраздел: Подготовительные работы 1 Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью, м2 до 10,5 (прим. демонтаж покрытий из ж/б плит) 100 м3 сборных железобетонных плит 28,159 2 Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы 1 Т 4054,896 3 Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства 1 Т 2703,26 4 Перевозка строительного мусора на расстояние до 150 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т т 6758,16 5 Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме, практически неопасный 1 Т 6758,16 Подраздел: Земляные работы 6 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 группа грунтов 1-3 100 м3 грунта 68,796 7 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3 100 м3 грунта 45,864 8 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой 100 м3 грунта 45,864 9 Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 150 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т т 20638,8 10 Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные (размещение) 1 Т 20638,8 11 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов 1,2 100 м3 уплотненного грунта 52,92 12 Распределение порошкообразных добавок фрезами 100 т сухих добавок 1 12,1 Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения, марка 400 т 25 12,2 Известь негашеная молотая т 75 13 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной 1000 м2 поверхности 17,64 13,1 Полотно иглопробивное для дорожного строительства, марка "КМ2" (Дорнит-2), ширина полотна 2,45 м м2 19404 14 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 100 м3 материала основания (в плотном теле) 79,38 14,1 Песок для строительных работ, рядовой м3 8731,8 Подраздел: Устройство обочин 15 Планировка площадей механизированным способом группа грунтов 1-3 1000 м2 спланированной площади 3,15 16 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунтов 1,2 100 м3 уплотненного грунта 7,875 17 Укрепление обочин гравийной (щебеночной) смесью толщиной 10 см 1000 м2 покрытия полосы и обочин 3,15 17,1 Щебень из естественного камня для дорожных работ, марка 600 - 400, фракция 20-40 мм м3 476,276239 Подраздел: Устройство водоотводных канав 18 Разработка продольных водоотводных и нагорных канав группа грунтов 1-3 100 м3 грунта 61,6874 19 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 группа грунтов 1-3 (механизированная погрузка грунтов) 100 м3 грунта 37,01244 20 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой 100 м3 грунта 24,67496 21 Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 150 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т т 11103,732 22 Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные (размещение) 1 Т 11103,732 23 Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей группа грунтов 1-3 1000 м2 спланированной площади 7,4016 24 Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав на ширину 0,5 м 1000 м2 покрытия полосы и обочин 7,4016 25 Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную 100 м2 74,016 25,1 Земля растительная м3 1110,24 26 Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную 100 м2 74,016 26,1 Семена (смесь универсальная) газонных трав кг 199,8432 27 Уход за газонами обыкновенными 100 м2 газонов 74,016 27,1 Удобрения комплексные минеральные для газонов кг 2516,544 Подраздел: Устройство дорожной одежды проездов из асфальтобетона 28 Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие 1000 м2 17,64 28,1 Геосетка полиэфирная на основе нетканого термоупрочненного геотекстиля, пропитанная битумной массой, размеры ячейки 50х50 мм м2 19404 29 Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 мПа (700 кгс/см2) двухслойных толщиной верхнего слоя 15 см 1000 м2 основания 17,64 29,1 Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм м3 3333,96 29,2 Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 10-20 мм м3 264,6 30 Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 мПа (700 кгс/см2) двухслойных толщиной нижнего слоя 15 см 1000 м2 основания 17,64 30,1 Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм м3 3333,96 31 Дополнительный розлив битумной эмульсии при устройстве покрытия из горячей асфальтобетонной смеси 100 м2 176,4 32 Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин 100 м2 покрытия 132,3 32,1 Смеси асфальтобетонные дорожные горячие пористые, крупнозернистые т 1223,775 33 Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1 100 м2 покрытия 132,3 33,1 Смеси асфальтобетонные дорожные горячие пористые, крупнозернистые т 306,936 34 Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин 100 м2 покрытия 132,3 34,1 Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б т 1278,018 35 Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1 100 м2 покрытия 132,3 35,1 Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б т 320,166 Раздел: Водопропускные трубы Подраздел: Устройство оголовков 36 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 группа грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,3276 37 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,0364 38 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой 100 м3 грунта 0,0364 39 Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 150 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т т 58,968 40 Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные (размещение) 1 Т 58,968 41 Устройство щебеночных подушек под фундаменты 100 м3 подушки 0,28575 41,1 Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 20-40 мм м3 18,7425 41,2 Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм м3 17,2625 42 Устройство подушек под фундаменты, песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком 100 м3 подушки 0,0525 42,1 Песок для строительных работ, рядовой м3 -5,775 42,2 Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия более 50 % м3 6,5625 43 Устройство монолитных фундаментов 100 М3 БЕТОНА В ДЕЛЕ 0,035 43,1 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В30 (М400); П4, F300, W8 м3 3,57 43,2 Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 12 мм т 0,1465 44 Сооружение оголовков круглых труб одноочковых отверстием 1-2 м 1 м3 сборных конструкций 4,05 44,1 Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20, класс прочности В30 (М400); П4, F300, W8 м3 4,131 44,2 Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 12 мм т 0,059499 45 Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной 100 м2 изолируемой поверхности 0,27 Подраздел: Устройство тела трубы 46 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 группа грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,319275 47 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,8 м3 группа грунтов 1-3 100 м3 грунта 0,35475 48 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой 100 м3 грунта 0,35475 49 Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 150 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т т 63,855 50 Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные (размещение) 1 Т 63,855 51 Устройство щебеночных подушек под фундаменты 100 м3 подушки 0,26275 51,1 Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм м3 36,52225 52 Устройство подушек под фундаменты, песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком 100 м3 подушки 0,092 52,1 Песок для строительных работ, рядовой м3 -10,12 52,2 Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия более 50 % м3 11,5 53 Укладка звеньев одноочковых труб отверстием труб, 1 м высота насыпи (на железных дорогах/на автомобильных дорогах) до 3/4 м 1 м3 железобетона звеньев 2,8 53,1 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, марка ТБР 50.25-3 м3 2,8 54 Устройство гидроизоляции оклеечной (2 слоя) 100 м2 изолируемой поверхности 0,507 55 Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной 100 м2 изолируемой поверхности 0,507 56 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня 100 м3 материала основания (в плотном теле) 0,0605 56,1 Щебень из естественного камня для строительных работ, марка 600-400, фракция 40-70 мм м3 7,623 Раздел: Вывоз мусора 57 Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы 1 Т 2520 58 Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства 1 Т 280 59 Перевозка строительного мусора на расстояние до 150 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т т 2800 60 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ малоопасные (размещение) 1 Т 2800 Раздел: Эксплуатация машин и механизмов, не учтенных расценками 61 Затраты на превышение стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций квт.-ч. 206666,1 62 Машины поливомоечные, емкость цистерны до 8 м3 маш.-ч. 568 63 Машины подметально-уборочные вакуумные на шасси автомобиля, объем бункера до 7 м3 (прим. Holder) маш.-ч. 568 |
| 2.3 | Состав и требования к проектно-сметной документации | Проектно-сметная документация должна соответствовать требованиям СНиП 2.06.14-85, 2.06.15-85 и 3.02.01-87 и должна содержать следующие разделы: Результаты инженерных изысканий; Раздел «Пояснительная записка»; Раздел «Графическая часть» Проект организации строительства (в летний период); Проект производства работ; Охрана труда и Техника безопасности; Раздел «Экология»; Смета. (при необходимости дополнить) Определение сметной стоимости строительства объекта выполнить в текущем уровне цен с использованием базисно-индексного метода на основании территориальных единичных расценок (ТСНБ). Состав, наполнение и качество проектно-сметной документации должны отвечать требованию о незамедлительном выпуске документации в производство работ, бесперебойной организации и ведению работ. |
| 2.4 | Требования к количеству экземпляров проектной документации | Три экземпляра на бумажном носителе. Один экземпляр в электронном виде (архив на облаке iCloud, Яндекс.Диск, OneDrive или подобные) |
| 3. | Требования к работам |
| 3.1 | Срок выполнения работ | 31 календарный день |
| 3.3 | Требования к поставщику услуг/ товаров. | Участник должен соответствовать следующим обязательным требованиям: Быть зарегистрированным в качестве юридического лица в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников); Быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников); Иметь документы, подтверждающие допуск к выполнению работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (допуски СРО); Иметь опыт работы не менее 3 (трех) лет, соответствующий предмету запроса предложений. Не находиться в процессе ликвидации и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа, и (или) экономическая деятельность которой приостановлена; Подтвердить отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с Федеральными законами № 223-ФЗ и №44-ФЗ, в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) дочерних и зависимых компаний ПАО АФК «Система» (в отношении Участника запроса предложений отсутствуют документально подтвержденные нарушения договорных обязательств по предыдущим договорам, в том числе выставленные Заказчиком претензии, отказы Заказчика от приемки продукции, товаров, работ, услуг). |

СХЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТЕЛЯ «ИЗУМРУДНЫЙ ЛЕС»