Согласовано:

Технический директор

ПАО «ГК «Космос»

___________ Мочалов Д.А.

«___» ____________ 2021г.

Техническое задание

на замену трубопроводов системы теплоснабжения помещения подэстакадного пространства въездного пандуса ПАО «ГК «Космос».

- Общая информация о заказчике: ПАО «ГК «Космос», г. Москва, пр-т Мира, д.150.

- Цель проведения работ: обеспечение работоспособности системы теплоснабжения помещения подэстакадного пространства въездного пандуса ПАО «ГК «Космос».

3.   Объемы работ и задание:

3.1. Разборка асфальтового покрытия – 16 м2;

3.2. Разборка грунта глубиной до 2 метра – 32 м³;

3.3. Разбивка бетона – 2 м³

3.4. Демонтаж существующего трубопровода из стальных электросварных труб диаметром Ду 40 мм  ̶  68м. 40 метров труб проходит в стальной гильзе Ду 200 мм под проезжей частью в свободном доступе из гаража ГК «Космос».

3.5. Выполнить поставку и монтаж 2-ух железобетонных колодцев с днищем, с крышкой (в т.ч. обечайка с крышкой - чугунной тип «Т») глубина колодцев 2 метра, диаметр 1,5 метра

3.6. Выполнить устройство основания под трубопроводы - щебеночное.

3.7. Выполнить поставку и монтаж стальной трубы Ду 200 мм под гильзу – 8 м.

3.8. Выполнить поставку и монтаж стальных бесшовных труб ГОСТ 8732-78 Ду 40 мм (в теплоизоляционном цилиндре) в гильзу с проходом через вновь смонтированные ЖБ колодцы – 68 м.

3.9. Выполнить подключение вновь смонтированного участка трубопровода

3.10. Выполнить антикоррозийное покрытие смонтированного участка к существующей сети

3.11. Выполнить опрессовку.

3.12. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям – 27,5 м³;

3.13. Восстановление асфальтового покрытия – 16 м2

3.14. Восстановление бордюрного камня.

4. Основные требования Заказчика, предъявляемые к выполнению работ и применяемым товарам при исполнении договора:

4.1. Используемые в ходе выполнения работ товары (материалы) должны иметь сертификаты и соответствовать государственным стандартам и нормам.

4.2. Организация, технологии и качество выполнения работ должны соответствовать условиям договора и технического задания, а также требованиям действующей нормативно-технической документации.

4.3. Работы должны производиться согласно плану производства работ, разработанному исполнителем и согласованным с заказчиком, в соответствии с ведомостью объемов работ и под техническим надзором Заказчика.

5. Требования к Исполнителю работ:

5.1. Исполнитель несет ответственность за соблюдение его персоналом техники безопасности при выполнении работ в соответствии с требованиями действующих Правил ПТЭЭП, ПУЭ и другой нормативно-технической документацией.

5.2. Необходимые материалы Исполнитель приобретает и доставляет на место проведения работ собственными силами.

6. Срок предоставления гарантий качества работ:

6.1. Гарантийный срок на выполненные работы – 36 месяцев.

6.2. В пределах срока гарантии Исполнитель обязан по требованию Заказчика за свой счет и своими силами устранять все выявленные в работах недостатки.

7. Состав предоставляемой технической документации:

― Акты скрытых работ;

― Паспорта на оборудование и сертификаты на использованные при производстве работ материалы.

Ведущий специалист ТД ПАО «ГК «Космос» Коваленко С.А.