Согласовано:

Технический директор

ПАО «ГК «Космос»

___________ Мочалов Д.А.

«___» ____________ 2021г.

Техническое задание

на ремонт обвязки трубопроводов тепловых завес центрального холла 1 и 2 этажей С1-С4 гостиничного комплекса «Космос».

- Общая информация о заказчике: ПАО «ГК «Космос», г. Москва, пр-т Мира, д.150.

- Цель проведения работ: обеспечение работоспособности дорогостоящего оборудования систем отопления, замена аварийного участка трубопровода.

3.   Объемы работ и задание:

3.1. Выполнить демонтаж участка трубопровода, выполненного из стальной трубы ДУ-65 мм. длиной 18 м., с отводами 90° - 8 шт., фланцами – 2 шт., стальной трубы ДУ-50 мм. длиной 12,6 м и 4 узлов обвязки тепловых завес, выполненных из стального трубопровода ДУ 40мм L-27м, ДУ-32 мм L-8м, ДУ-25 мм L-4м, ДУ-15 мм L-2м, кран шаровой Ø  1 ½" -  8 шт., кран шаровой Ø  1 ¼" -  20 шт ., балансировочный кран Ø 1 ¼" -  4 шт., кран шаровой Ø 1" - 16  шт., кран шаровой Ø ¾ " - 4  шт., кран шаровой со спускником Ø ½ " - 47 шт., вод. фильтр Ø 1 ¼ " – 4 шт., циркуляционный насос – 4 шт., американки Ø 1 ¼"  – 12 шт., американка Ø  1" – 16 шт, американка Ø  1 ½ " – 8шт., обратный клапан Ø 1 ¼" -  4 шт., клапан двух ходовой с эл. приводом – 4 шт., фланец Dn-32 Pn-16 – 8 шт., датчики давления, термометры, манометры, воздухоотводчики.

3.2. Выполнить поставку стальных электросварных труб ДУ-65 мм. длиной 18 м., с отводами 90° - 8 шт., фланцами ДУ-65 – 2 шт., стальной трубы ДУ-50 мм. длиной 12,6 м., ДУ 40мм L-27м, ДУ-32 мм L-8м, ДУ-25 мм L-4м, ДУ-15 мм L-2м., кран шаровой Ø  1 ½" -  8 шт., кран шаровой Ø  1 ¼" -  20 шт ., балансировочный кран Ø 1 ¼" -  4 шт., кран шаровой Ø 1" - 16  шт., кран шаровой Ø ¾ " - 4  шт., кран шаровой со спускником Ø ½ " - 47 шт., вод. фильтр Ø 1 ¼ " – 4 шт., американки Ø 1 ½"  – 8 шт., американки Ø 1 ¼"  – 12 шт., американка Ø  1" – 16 шт, обратный клапан Ø 1 ¼" -  4 шт., фланец Dn-32 Pn-16 – 8 шт., отводы, переходы, а также трубопроводной арматуры для установки манометров, термометров, спускных кранов, для установки на вновь смонтированный участок трубопровода.

3.3. Вся запорная арматура, краны, фильтры, обратные клапана должны быть рассчитаны на температуру рабочей среды от -20 до +150 °C.

3.4. Выполнить монтаж стального трубопровода и обвязку тепловых завес с установкой на него термометров, манометров, а также фасонных частей, указанных в п. 3.2., спускных кранов, датчиков угрозы заморозки аналогично демонтированному участку трубопровода.

3.5. Выполнить присоединение вновь смонтированного участка трубопровода к существующему трубопроводу через фланцевое соединение.

3.6. Обвязка тепловых завес может быть видоизменена, без ухудшения технических характеристик, с письменного согласия Заказчика.

3.7. Выполнить антикоррозийное покрытие смонтированного участка

3.8. Выполнить теплоизоляцию трубопроводов теплоизоляционным изделием из вспененного каучука «k-flex» толщиной 9 мм.

3.9. Выполнить опрессовку.

3.10. Приемка работы будет осуществляться за фактический выполненный объем работ.

3.11. Предоставить гарантию на оборудование в течение 2 (двух) лет.

3.12. Провести утилизацию демонтированного оборудования.

- Требования к подрядной организации:

4.1. Предоставить не мене 5 (пяти) рекомендательных писем о ранее выполненных работах по ремонту трубопроводов.

4.2. Предоставить справку о наличии необходимой материально-технической базы для производства работ по ремонту трубопроводов: не менее 1-го сварочного аппарата, не менее 1-ой УШМ, не менее 1-го комплекта строительных инструментов (перфоратор, шуруповерт и т.д. и т.п.).

4.3. До начала торгов обязательное детальное обследование места проведения работ инженерно-техническим персоналом подрядчика.

4.4. Опыт работы в данной сфере не менее 3-х лет.

4.5. Подтверждение (удостоверения, профильное образование, наличие сертификатов о повышении квалификации – не менее 3-х), что сотрудники Подрядчика обладают достаточной квалификацией и умениями, а также профессиональной подготовкой, позволяющей им надлежащим образом исполнять свои обязанности.

Ведущий специалист ТД ПАО «ГК «Космос» Коваленко С.А.