Утверждаю:

Технический директор

ПАО «ГК «Космос»

___________ Д.А.Мочалов

«___» ____________ 2020г.

# Техническое задание

на выполнение в течение 2021 года регламентных работ по очистке и дезинфекции

воздухозаборных шахт и приточных вент. установок в здании ПАО «ГК «Космос».

- Общая информация о заказчике: ПАО «ГК «Космос», г. Москва, пр-т Мира, д.150.

- Цель закупки: Выполнение требований Постановление правительства г.Москвы от 30.12.03. №1065 ПП «О совершенствовании организации и проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий на объектах г.Москвы и Постановление Главного государственного врача по г.Москве Филатова Н.Н. от 27.08.04. №4 «Об организации и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования».

- Объем обслуживаемого оборудования и периодичность:

| № п/п | Обслуживаемое оборудование | Объем работ | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздухозаборная шахта №1 | Площадь поверхности 479,8 м2 Высота по вертикали здания 30 м | 2 раза в год |
| 2 | Воздухозаборная шахта №2 | Площадь поверхности 479,8 м2 Высота по вертикали здания 30 м | 2 раза в год |
| 3 | Воздухозаборная шахта №3 | Площадь поверхности 292,9 м2 Высота по вертикали здания 30 м | 2 раза в год |
| 4 | Воздухозаборная шахта №4 | Площадь поверхности 345,3 м2 Высота по вертикали здания 30 м | 2 раза в год |
| 5 | Воздухозаборная шахта №5 | Площадь поверхности 1318 м м2 Высота по вертикали здания 2.7 м | 2 раза в год |
| 6 | Воздухозаборная шахта №6 | Площадь поверхности 1318 м м2 Высота по вертикали здания 2.7 м | 2 раза в год |
| 7 | Вентиляционная установка CVR-06 | Площадь очищаемой поверхности 5,2 м2 | 2 раза в год |
| 8 | Вентиляционная установка CVR-12 | Площадь очищаемой поверхности 7,3 м2 | 2 раза в год |
| 9 | Вентиляционная установка CVR-13 | Площадь очищаемой поверхности 7,0 м2 | 2 раза в год |
| 10 | Вентиляционная установка CVR-14 | Площадь очищаемой поверхности 6,5 м2 | 2 раза в год |
| 11 | Вентиляционная установка CVR-16 | Площадь очищаемой поверхности 6,4 м2 | 2 раза в год |
| 12 | Вентиляционная установка CVR-25 | Площадь очищаемой поверхности 1,1 м2 | 2 раза в год |
| 13 | Вентиляционная установка CVНR-23 | Площадь очищаемой поверхности 48,8 м2 | 2 раза в год |
| 14 | Вентиляционная установка CVНR-261 | Площадь очищаемой поверхности 223,8 м2 | 2 раза в год |
| 15 | Вентиляционная установка CVНR-262 | Площадь очищаемой поверхности 223,8 м2 | 2 раза в год |
| 16 | Вентиляционная установка CVНR-263 | Площадь очищаемой поверхности 223,8 м2 | 2 раза в год |
| 17 | Вентиляционная установка CVНR-264 | Площадь очищаемой поверхности 223,8 м2 | 2 раза в год |
| 18 | Вентиляционная установка CVНR-265 | Площадь очищаемой поверхности 223,8 м2 | 2 раза в год |

Объем выполняемых работ по этапу:

Для оборудования, перечисленного в Таблице 1 выполнить следующие работы:

1.  Очистка от грязи внутренних поверхностей с использованием гидродинамического способа очистки.

2. Проведение дезинфекции вентиляционного оборудования с применением дезинфицирующего средства.

3.  Микробиологическое исследование смывов из вентиляционных шахт на общее микробное число (ОМЧ) после дезинфекции.

4. Подготовка и передача Заказчику Акта санитарно-эпидемиологического обследования оборудования.

- Подготовить и передать заказчику заполненный Журнал учета работ по очистке и дезинфекции;

Отчетные документы:

- Акты санитарно-эпидемиологического обследования вентиляционных шахт.

- Журнал учета работ по очистке и дезинфекции.

4. Условия закупки:

4.1. Срок проведения каждой работы — не более 14 рабочих дней с фактической даты ее начала.

4.2. Обязательное наличие у подрядной организации ОКВЭД 81.29.1.

4.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 (шесть) месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

4.4. Во время проведения работ соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности и т.д. предусмотренные Российским законодательством.

4.5. Доставка, погрузка, разгрузка, производится подрядчиком.

4.6. До начала торгов предоставить сметный расчет, составленный в ТСН-2001 (территориальные сметные нормативы) с расценками и стоимостью каждой работы, а также разделением стоимости на трудозатраты, механизмы и материалы, подлежащий выполнению.

4.7. Штрафные санкции за несвоевременное выполнение работ согласно договору, составляют 0,01% от суммы договора за каждый день просрочки.

4.8. Все непредвиденные работы, возникшие в процессе выполнения договора, оплачиваются после согласования с заказчиком.

4.9. Все изменения условий договора (объем, спецификация, ТЗ, сумма, срок выполнения работ, и пр.) согласовывается с заказчиком.

4.10. Для подписания договора необходим стандартный пакет уставных документов подрядчика.

4.11. Подрядчик не имеет права переуступать свои права по договору третьим лицам.

4.12. Подрядчик несет ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по договору.

4.13. До начала торгов обязательное детальное обследование места проведения работ инженерно-техническим персоналом подрядчика. Опыт работы в данной сфере не менее 3-ёх лет. Наличие необходимой материально-технической базы и рекомендательных писем о ранее выполненных работах.

4.14. Все работы по очистке проводить в ночное время.

4.15. На весь хим.реагент предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и действующим нормативам.

4.16. Обращение с отходами и отработанным хим.реагентом,  образовавшимися  в результате работ, Подрядчик должен принять на себя, и по окончании всех выше перечисленных работ в течение 24-х часов обеспечить их вывоз с территории Заказчика.

- Требования к подрядной организации:

5.1. Предоставить не мене 5 (пяти) рекомендательных писем о ранее выполненных работах по очистке и дезинфекции воздухозаборных шахт и приточных вент. установок.

5.2. Предоставить справку о наличии необходимой материально-технической базы для производства работ по очистке и дезинфекции воздухозаборных шахт и приточных вент. установок: не менее 2-ух моек высокого давления, не менее 2-ух пылесосов для сбора воды, не менее 1-го комплекта строительных инструментов (перфоратор, шуруповерт и т.д. и т.п.), не менее 1-го комплекта строительных лесов, наличие стремянок и лестниц, не менее 1-ого дезинфектора (генератор холодного тумана).

5.3. До начала торгов обязательное детальное обследование места проведения работ инженерно-техническим персоналом подрядчика.

5.4. Опыт работы в данной сфере не менее 3-х лет.

5.5. Подтверждение (удостоверения, профильное образование, наличие сертификатов о повышении квалификации – не менее 3-х), что сотрудники Подрядчика обладают достаточной квалификацией и умениями, а также профессиональной подготовкой, позволяющей им надлежащим образом исполнять свои обязанности в ходе проведения дезинфекционных работ.

5.6. Наличие аттестата аккредитации в системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, либо копию договора с аттестованной организацией с приложениями.

- Оплата каждой работы производится за фактически выполненный объем работ на основании соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ (ф.КС-2) и справки об их стоимости (ф.КС-3), согласованных с уполномоченным представителем Заказчика.

Исполнитель:

Ведущий специалист ТД ПАО «ГК «Космос» Коваленко С.А.