# Утверждаю

# Генеральный менеджер

# ООО «Алтай Резорт»

# Фурсова О.Н.__________

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку УАЗ 469/Хантер Экспедиция

## Для организации и проведения открытого запроса предложений

## На оказание услуг на 2021 г.

## для нужд ООО «Алтай Резорт »

1. Общие сведения о предмете открытого запроса предложений.

## 1.1. Предмет закупки: право заключения договора поставки на 2021г. для нужд ООО «Алтай Резорт».

1.2.  Место выполнения работ (оказания услуг): Республика Алтай, Майминский район, с. Бирюля, территория Природно-Оздоровительного комплекса «Алтай Резорт»

1.3.  Источник финансирования – собственные средства ООО «Алтай Резорт».

1.4.  Срок выполнения работ (оказания услуг) – не более 45 календарных дней с момента заключения договора

1.5. Ценовые показатели: предельная стоимость в целом по предмету договора в текущих ценах 2021 года.

1.6. Задание: поставка автомобилей Уаз 469/Хантер Экспедиция.

1.7. Технические характеристики:

| Предмет закупки | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Автомобиль | Уаз 469/Хантер Экспедиция (по предложению) |
| Количество | 4 |
| Фирма изготовитель машины | УАЗ |
| Год изготовления | Не ранее 2020 г. |
| Двигатель число цилиндров рабочий объем двигателя мощность двигателя | 4х-тактный ЗМЗ 40906 Евро-5 4 от 2700 см3 от 135 л.с. |
| Количество мест. | 5 мест |
| Цвет автомобиля | По предложению (предпочтительно белый) |
| Внедорожные опции | - Силовой передний бампер с тяговой электрической лебедкой, буксировочными петлями и возможностью установки реечного домкрата. - Силовой задний бампер с ТСУ, буксировочными петлями и возможностью установки реечного домкрата. - Силовые пороги с возможностью установки реечного домкрата. - Защита рулевых тяг - Рулевой демпфер - Антиблокировочная система тормозов - Блокировка дифференциала заднего моста - Грязевые шины увеличенного размера - Задний откидной борт - Грязезащитная обивка салона - Моющееся покрытие пола |
| Комплект поставки | - Стандартный набор инструмента - Набор водителя (сумка с огнетушителем, аварийным знаком, жилетом, буксировочным тросом, аптечкой) - Комплект резиновых напольных ковров в салон и багажное отделение - Второй комплект резины (в зависимости от сезона) - Реечный домкрат |
| Статус поставщика | Поставщик должен являться представителем/дилером производителя продукции и обладать правами на поставку автомобилей, гарантийного и пост гарантийного сервисного обслуживания. |
| Чистота сделки | Все полагающиеся государственные пошлины/сборы на товар уплачивает Поставщик. Поставщик должен предоставить, сертификат соответствия на товар. |
| Срок и место поставки | рес.Алтай с.Урлу Аспак гостиничный комплекс Алтай Резорт |

Руководитель транспортного отдела                                                                             В.Ю. Минин